ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Смоленского муниципального образования ______________ О.Н. Козырский « » .

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Смоленского муниципального образования

# на период 2015-2030г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

ООО «Интехцентр»						А.И. Казимиренок

Иркутск 2015

Список исполнителей:

Руководитель проекта

Технический директор					  	Д.П. Калмыков

Начальник отдела

теплоэнергетики							Д.А. Сиянов

Начальник отдела						В.И. Кучинский

Содержание                                                                                                             3

Введение                                                                                                                 7

Сведения о территории                                                                                     8

Климатические условия                                                                                    9

Паспорт схемы                                                                                                      11

Цели.                                                                                                                      11

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.				      13

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

1.2  описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

1.3   описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.                                                                         1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

1.4.4 описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

1.4.5 описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

1.4.6 перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.    16

2.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.                                                                                                                       17

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

3.3 структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.

3.4 сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

3.5 описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

3.6 анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

3.7 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

3.8 описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной  системы.

3.9 сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

3.10 описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

3.11 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                                  21

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                                                                                                    21

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.                                                                    22

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.                                                                                                    24

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.                                                           26

Приложение 1                                                                                                       27

Приложение 2                                                                                                       40

Приложение 3                                                                                                       60

Введение

Схема водоснабжения Смоленского МО представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Сведения о территории

Смоленское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».

Административным центром муниципального образования со статусом сельского населенного пункта является село Смоленщина. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2012 г. общая численность населения муниципального образования составляет 3 470 чел.

Смоленское муниципальное образование граничит с северо-запада и севера – с Максимовским муниципальным образованием, с северо-востока – с Мамонским муниципальным образование и Иркутским городским округом, с востока, юго-востока и юга – с Марковским муниципальным образованием, с юго-запада и запада – с Шелеховским муниципальным районом.

Смоленское сельское поселение расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины, обрамлённой с юга северными предгорьями Восточного Саяна с высотой рельефа до 600 м, в лесостепной зоне междуречья рек Иркут и Олха.

Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды транспортно-географического положения связаны с близостью областного центра - г. Иркутска (административный центр муниципального образования, с.Смоленщина, расположен в 12 км от города) и наличием территориальных резервов для развития. Через территорию  муниципального образования проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (ж/д станции Черемушки, Смоленщина и Турбаза), автомобильная дорога федерального значения – Р-258 «Иркутск-Чита» и автомобильная дорога местного значения Смоленщина-Веденщина-Чистые Ключи.

Смоленское муниципальное образование расположено в юго-западной части территории Иркутского района и входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. За пределами поселения, главным образом в Иркутске, работает значительная часть его населения, занятого в экономике.

Климатические условия

Климат территории Иркутского района, как и всей Иркутской области, резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством выпадающих осадков.

Климатические особенности территории определяются ее широтным положением на юге области, расчлененным рельефом и регулирующим влиянием таких водных объектов, как оз. Байкал и Иркутское водохранилище.

Климат на территории Смоленского поселения резко-континентальный с холодной сухой зимой и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний между средними температурными самого холодного (январь) и самого тёплого месяца (июль) достигает 40-45°С. Максимальная температура воздуха +33°С, минимальная -50°С.

Безморозный период в среднем с 5 июня по 8 сентября – 94 дня. Последние морозы 13 мая – 23 июня; первые морозы 19 августа –2 октября. Заморозки возможны в любой летний месяц.

Количество солнечных дней в году – 315, осадков – 403 мм, в том числе в тёплый период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 мм, минимальное – 209 мм.

Снежный покров ложится в среднем к октябрю. Наибольшая высота снежного покрова в феврале месяце – 26 см. число дней со снеговым покровом – 161. глубина промерзания почвы под естественным снежным покровом – 204 см, на оголённом месте – 296 см.

Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. Максимум осадков приурочен к июлю-августу, а минимум – к февралю-марту.

Господствующие ветры юго-восточные и северо-западные.

Агроклиматические условия в целом по поселению благоприятны для земледелия и позволяют выращивать зерновые и зернобобовые, кукурузу, подсолнечник, картофель, свеклу, капусту и другие культуры. Природно-климатические условия поселения позволяют возделывать зерновые культуры, кормовые и картофель.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Смоленского МО

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации Смоленского МО

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели:

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории Смоленского Муниципального образования отсутствует система централизованного водоснабжения. Водоснабжение с.Смоленщина осуществляется путем подвоза питьевой воды двумя автоцистернами АЦТП-5 по заявкам жителей, а также использования индивидуальных подземных источников.

Из индивидуальной скважины, расположенной на территории школы по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, ул. Горького, 33, обеспечивается водой МОУ «Смоленская СОШ». Скважина оборудована насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 и имеет глубину 64,0 м.

Также личными скважинами оборудованы ресторан «Пилот», ООО «Байкальский тракт» и микрорайон Весенний.

По данным лабораторных исследований качество воды из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию минеральных веществ. Зоны санитарной охраны не установлены.

1.2  описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в Смоленском муниципальном образовании  централизованной системой водоснабжения не охвачено 100%   жилищного фонда и 100% объектов  социально-культурного обслуживания населения.

1.3   описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в Смоленском муниципальном образовании нельзя выделить ни одну технологическую зону центрального водоснабжения.

Источниками для нецентрализованных систем являются артезианские скважины расположенные на территории Смоленского муниципального образования.

МОУ «Смоленская СОШ»  обеспечивается водой из индивидуальной скважины, расположенной на территории школы по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с.Смоленщина, ул. Горького, 33. Скважина оборудована насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 и имеет глубину 64,0 м. Также личными скважинами оборудованы ресторан «Пилот», ООО «Байкальский тракт» и микрорайон Весенний.

Централизованных систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования нет.

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Централизованное водоснабжение на территории Смоленского муниципального образования  отсутствует.

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В системе водоснабжения Смоленского муниципального образования, системы очистки питьевой воды отсутствуют.

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Централизованные насосные станции на территории Смоленского муниципального образования отсутствуют.

Насосных станций на территории поселка нет.

1.4.4 описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

В Смоленском муниципальном образовании сетей водоснабжения нет.

1.4.5 описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

- Согласно данным лабораторных исследований проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»,  вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- Отсутствие системы централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом;

- Здания, строения и сооружения приборами учета воды не оборудованы.

1.4.6 перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В Смоленском муниципальном образовании централизованной системы водоснабжения нет.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех;

- строительство пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

2.2  различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Генеральным планом предусмотрен рост численности населения Смоленского МО, строительство объектов социально-культурного обслуживания, а также рост объемов индивидуального жилищного строительства. Все эти изменения увеличат потребность в холодной воде, что повлечет за собой развитие системы центрального водоснабжения

Для выполнения требуемых целевых показателей необходимо выполнить:

•	строительство новых сетей водоснабжения;

•	установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

•	подключение новых сетей водоснабжения к центральному коллектору МУП «Водоканал» г. Иркутска, и установка повышающей насосной станции.

3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Данные о фактическом водопотреблении за базовый (2014) год в Смоленском МО отсутствуют.

3.2  территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В населенных пунктах Смоленского МО невозможно выделить зоны централизованного холодного и горячего водоснабжения.

3.3 структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.

Данные о фактическом потреблении воды отсутствуют. В связи с этим невозможно составить структурный баланс потребления горячей, питьевой и  технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

3.4 сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении горячей и холодной воды отсутствуют.

3.5 описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

Приборы коммерческого учета потребляемой холодной и горячей воды отсутствуют.

3.6 анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

В населенных пунктах Смоленского МО нет централизованного водоснабжения. В связи с этим, наблюдается дефицит производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

3.7 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

В соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое  потребление  воды  определено  расчетным  методом,  на основании данных Генерального плана.  Среднесуточное,  минимальное  и  максимальное  суточное  водопотребление определено  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 5 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 1 час, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход на пожаротушение –5 л/с.

Балансы потребления воды см. в табл.1.

Таблица 1

| Наименование населённого пункта | Минимальный суточный расход воды, тыс.м3/сут | Среднесуточ- ное водо- потребление, тыс.м3/сут | Максимальный суточный расход воды, тыс.м3/сут | Годовой расход воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
|  |  |  | Смоленское МО |
| население | 1,031 | 3,447 | 1,34 | 4,481 | 1,608 | 5,378 | 489,058 | 1635,565 |
| Общ. здания | 0,022 | 0,035 | 0,029 | 0,045 | 0,035 | 0,053 | 10,627 | 16,425 |
| всего по МО | 1,053 | 3,482 | 1,369 | 4,526 | 1,643 | 5,431 | 499,685 | 1651,99 |

На расчётный срок для обеспечения потребителей Смоленского муниципального образования горячей, питьевой, технической водой, необходимо увеличение мощности существующего источника водоснабжения.

Пьезометрические графики перспективной работы сетей водоснабжения в Смоленском МО представлены в приложение 2.

3.8 описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованной системы горячего водоснабжения в Смоленском муниципальном образовании нет.

3.9 сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Информация о фактическом потреблении воды отсутствует.

Данные об ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое и среднесуточное) в Смоленском МО, представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Среднесуточное водопотребление, тыс.м3/сут | Годовой расход воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| население | 1,34 | 4,481 | 489,058 | 1635,565 |
| общ. здания | 0,029 | 0,045 | 10,627 | 16,425 |
| Всего по МО | 1,369 | 4,526 | 499,685 | 1651,99 |

3.10 описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Системы централизованного водоснабжения на территории Смоленского МО в настоящее время отсутствуют.

3.11 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Таблица 3.

| Наименование населённого пункта | Годовой расход воды, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2030 |
|  | Смоленское МО |
| население | 489,058 | 1635,565 |
| общ здания | 10,627 | 16,425 |
| Всего по МО | 499,685 | 1651,99 |

Данные о подключаемых перспективных абонентах приведены в приложении 1.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

С целью обеспечения централизованным водоснабжением существующего и нового жилищного строительства, а также развития муниципального образования на 2015-2030 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные в табл. 4

Таблица 4

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 9,894 км |  | 2020 |
| 2 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 21,016 км |  | 2030 |
| 3 | Насосная станция второго подъема, 20 м³/час |  | 2030 |

Длинны и диаметры трубопроводов, а так же параметры вновь строящихся источников водоснабжения приведены в приложении 1.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после проведения испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости такого строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года.

Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;  Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;  Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;  Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2030 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проект на этой стадии еще отсутствует, поэтому стоимость складывается из предельно укрупненных показателей, в случае отсутствия таких показателей, могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства, необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в табл.5

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 9,894 км | 7514,619 |
| 2 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 21,016 км | 15961,920 |
| 3 | Насосная станция второго подъема, 20 м³/час | 1150,00 |
| Всего по МО | 24626,539 |

Таким образом, суммарные вложения будут составлять 23,626 миллиона рублей в ценах 2014 года, распределение средств по годам, может быть уточнено после уточнения ежегодных объёмов строительства объектов в Смоленском МО.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В табл.6  приведены целевые показатели на расчетный срок.

Таблица 6

| Группа | Целевые показатели на 2030 год |
| --- | --- |
|  | Показатель | Значение |
| 1. Показатели качества воды | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | Требование СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | Требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 0 |
|  | Аварийность на сетях водопровода (ед./км.) | 0,38 |
|  | Износ водопроводных сетей, % | 5 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | - население | 100 |
|  | - промышленные объекты | 100 |
|  | - объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | 1 |
|  | Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | 0,5 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  |
| 6. Иные показатели | Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | На подачу – 0,8 кВтч/м3 |

Из таблицы 6 видно, что при выполнении мероприятий описанных в схеме водоснабжения на расчетный срок разработки схемы, будут достигнуты следующие целевые показатели системы централизованного водоснабжения, а именно:

- Улучшение качества питьевой воды, и увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

- Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

- Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене, своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

- Снижение аварийности на сетях водопровода, путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.

- Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В Смоленском муниципальном образовании отсутствуют бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения.